| Модель |  | Geely MK Base | Geely MK Comfort | Geely MK Elegance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цена (в рублях) |  | 333 304 | 363 304 | 393 304 |
| Основные характеристики | Тип кузова | седан |
|  | Количество дверей/мест | 4/ 5 |
|  | длина/ширина/высота, мм | 4342/ 1695/ 1435 |
|  | Колесная база, мм | 2502 |
|  | Колея спереди/ сзади, мм | 1450/ 1434 |
|  | Объем топливного бака, л | 45 |
|  | Снаряженная масса автомобиля, кг | 1138 |
|  | Полная масса автомобиля, кг | 1460 |
| Характеристики двигателя | Тип двигателя | 4-цилиндровый, бензиновый |
|  | Рабочий объем двигателя, см3 | 1498 |
|  | Количество клапанов | 16 |
|  | Степень сжатия | 9,6 |
|  | Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 94/ 6000 |
|  | Максимальный крутящий момент, Нм/об. мин | 128/ 3400 |
| Скоростные данные | Максимальная скорость, км/ч | 165 |
|  | Расход топлива, л/ 100 км (городской, загородный, смешанный) | 7,8/ 6,3/ 6,8 |
| Рулевое управление | Тип рулевого управления | Реечное с гидроусилителем |
| Трансмиссия | Тип привода | Передний |
|  | КПП | 5-ти ступенчатая, механическая |
| Ходовая часть | Тормоза передние/задние | Дисковые/ барабанные |
|  | Подвеска передняя/задняя | McPherson/ полузависимая |
|  | Дорожный просвет, мм | 150 |
|  | Размер шин | 185/ 60 R15 |
| Различия в комплектации |
| Литые колесные диски R15 |  | - | - | + |
| Тканевая обивка салона и сидений |  | + | + | - |
| Кожаная обивка салона и сидений |  | - | - | + |
| Электростеклоподъемники |  | - | + | + |
| Люк с электроприводом |  | - | - | + |
| ABS, EBD |  | - | + | + |
| Подушка безопасности переднего пассажира |  | - | + | + |